## Slide 1
Операционные усилители.
Методическая разработка урока
по ДИСЦИПЛИНЕ «Электронная техника»
Антоненко Татьяна Павловна
преподаватель общепрофессиональных дисциплин
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»
г. Москва

## Slide 2: Операционные усилители

## Slide 3: Операционный усилитель
Операционный усилитель –это высококачественный усилитель постоянного тока.
Применяется для выполнения математических операций в аналоговых вычислительных машинах.

## Slide 4: Обратная связь
Обратной связью называют передачу части энергии с выхода усилителя на его вход.
 показывает, какая часть энергии передается с выхода усилителя на его вход.

## Slide 5: Влияние обратной связи на основные показатели работы усилителей.
Обратная связь изменяет показатели работы усилителя:
1.Уменьшает коэффициент усиления.
Коэффициент усиления всей схемы при ведении обратной связи.

## Slide 6: Влияние обратной связи на основные показатели работы усилителей.
2. Повышается стабильность усиления.
Коэффициент усиления остается практически постоянным,
то-есть очень мало меняется при воздействии дестабилизирующих факторов:
-- изменении температуры .
-- изменении питающего напряжения.
-- наводок внешних полей.
3.Уменьшаются нелинейные искажения.
4. Уменьшаются частотные искажения.

## Slide 7
1. Имеют сложную схему, выполнены на интегральных микросхемах.
2. Имеют два входа.
--Uвх.1 - инвертирующий вход.
Выходной сигнал отличается по фазе на 180° от Uвх.1, то есть находится в противофазе.
--Uвх.2 - неинвертирующий вход.
Сигналы на выходе и на Uвx.2 имеет одинаковую фазу.
ОСОБЕННОСТИ ОУ

## Slide 8
3. Это усилитель постоянного тока. Частотная характеристика не имеет спада на низких частотах и в схеме отсутствуют реактивные элементы.
4. Коэффициент усиления большой. Больше 1000.
5. Обязательно применяется отрицательная обратная связь: с выхода на инвертирующий вход.
6. Питание операционного усилителя делают двух полярными для того, чтобы при отсутствии входных сигналов уровень напряжения на выходе привести к нулю.

## Slide 9: Схема инвертирующего оу

## Slide 10: Признаки идеальности О У

## Slide 11: Передаточная характеристика инвертирующего О У

## Slide 12: Обратная связь в схеме инвертирующего О У

## Slide 13: Микросхема ОУ К140УД1

## Slide 14: Схема неинвертирующего ОУ

## Slide 15: Схема инвертора на ОУ

## Slide 16: Схема сумматора на ОУ